A/ SALLE de SPECTACLES							page 2

B/ EQUIPEMENTS TECHNIQUES mis à disposition		page 4

C/ LOGES										page 6

D/ DIVERS									page 6

E/ CONTACTS 									page 7

SALLE

Salle de spectacle à 2 niveaux

| Niveau 0 : | gradin 144 places |
| --- | --- |
| Niveau 1 : | 1er balcon : 100 places |

Fosse d'orchestre de 30 m² non recouvrables.(cloisonnable par moitié)

SCENE

Largeur			17 m (scène) et 8 m (arrière scène)

Profondeur		5 m (scène) + 4 m (arrière scène)

Hauteur sous grill	12 m

Cadre de scène		10,40 m x 5,80 m (maxi)

MACHINERIE

Rideau coupe-feu  MANOEUVRE IMPERATIVE AVANT CHAQUE SPECTACLE

( 30 cm du bord de scène)

Manteau d'Arlequin formé par : rideau d'avant - scène

frise 	(Hauteur ~ 4,50 m à 5,5 m)

1 passage possible entre jardin et cour par dessous de sène

(escalier, loge, fond de fosse d'orchestre arrière, échelle)

ACCROCHE

Avant scène :

2 treuils (500 kg) en salle équipée d'un pont Thomas 9 m

- déport de 3 m/cadre de scène,

- entr'axe entre les 2 moteurs : 6 m

- hauteur utile :5,50 m à 6,50 m.

Cage de scène

Points d'accroche possibles sur grill.

Cintres :

1 rideau d'avant scène

|  |  | Charge |
| --- | --- | --- |
| 17 équipes manuelles (scène) | contrebalancées | 150 kg |
| 8 équipes manuelles (arrière scène) | non contrebalancées (commande niveau plateau cour et jardin) | 100 Kg |

Draperie :

|  |  | larg .x haut. |
| --- | --- | --- |
| 1 rideau d'avant scène à la grecque + allemande (ouverture manuelle) | velours rouge | 12 m x 6 m |
| 1 fond | PVC blanc | 11 m x 5 m |
| 5 jeux de pendrillons | velours noir | 3,5 x 6 m |
| 4 frises | velours noir | 13 m x 2 m |

Plancher :

Scène plate

Surface totale en plancher de bois noir

Tapis de danse :  1 réversible noir/blanc	 (11 m x 5 m)

Accessoires :

1 nacelle élévatrice Génie 30S (hauteur 10 m) en salle

1 nacelle de réglage alu manuelle, roulante  (hauteur 6 m) au plateau

Serrurerie, accès techniques :

1 grill de scène

1 passerelle de charge

1 passerelle de commande de cintre

Accès Décors

Par la rue Pierre de Roubaix : porte ( l = 2 m,  h =3 m) par palan motorisé 1 tonne et panier métallique donnant directement au plateau jardin

Pas de stockage de décors.

EQUIPEMENT LUMIERE

Réseau

Triphasé 220/380 V.

Alimentation

| 1 armoire d'alimentation | 1 disjoncteur | 250 A/phase | arrière scène cour local gradateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pupitres

1 jeux d'orgue à mémoire ETC Type Express  + 24 registres de travail

- 48 circuits (2.prépa.) ou 96 circuits (1 prépa)

- lecteur disquette 3.5 "

- Patch électronique

- Protocole DMX 512 (scène, milieu salle)

- 1 moniteur VGA/pupitre

Puissance

|  |  | connectique |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradateurs | 48 x 3 Kw | Legrand | Juliat type Digitour 616 fixe |
|  | 3 x 5 Kw | Legrand | Juliat type Digitour 325 fixe |
|  | 3 x 5 Kw | Legrand | Juliat type Digitour 325 M (mobile) |
| Direct | 9 x 220 V | 16 A sur armoire électrique au plateau cour |

| Projecteurs | 18 plan convexe | 1 000 W | 310 HPC | Juliat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 plan convexe | 2 000 W | 329 HPC | Juliat |
|  | 10 découpes | 1 000 W | 614 SX | Juliat |
|  | 20 pars 64 CP 61 | 1 000 W |  |  |
|  | 12 Cycliodes asymétriques | 1 000 W | ACP 1001 | ADB |
|  | 1 poursuite | 575 HMI |  | Scénilux |

Accessoires divers : 5 Pieds de projecteurs, 4 volets articulés.

Régie lumière : en salle (haut du gradin)

EQUIPEMENT SON

Mixage

Console numériqueYamaha 01V 96 16 voies + carte adat extension 8 voies

Amplification/contrôle

| 1 AMCRON MA 3600 VZ | (façade) |
| --- | --- |
| 1 processeur PS 15 TD |  |
| 2 CROWN MA 600 | (retours) |
| 1 processeur PS 10 TD |  |

Diffusion

| 4 PS 15 NEXO | 400 W | (façade) |
| --- | --- | --- |
| 4 PS 10 NEXO | 250 W | (retours) |
| 2 EV X SUB | 400 W | (façade) |

Micros

Kits micros selon disponibilité (sur demande)

| Multipaires | 24 / 8 (Balcon / rack amplification) |
| --- | --- |
| Multipaires | 24 + box (Rack ampli /scène 10 m) |
| Multipaires | 24/8 + épanoui (balcon / régie 10 m) |

Sources

Selon disponibilité (sur demande).

Périphériques

Effets et Périfériques selon disponibilité (sur demande)

Interphonie :

Centrale Cinck 1 voie

5 stations mobiles

Régie son : en salle.(haut du gradin )

*1er dessous/scène:

2 x 2 personnes (1 douche + toilette à proximité)

* 2ème dessous/scène :

1 x 12 personnes + 2 x 2 personnes (1 douche dans loge collective)

Foyer bar au rez de chaussée (300 m²)

* plans sur demande (salle, plateau, cintres)

Le matériel complémentaire amené devra être en parfait état de fonctionnement, et devra être repris au plus tard, après démontage, le soir de la dernière représentation.

Le matériel technique complémentaire à cette fiche ne pouvant être mis à disposition par la Régie des Spectacles ne pourra être pris en charge par celle-ci.

PERSONNEL

*Les repas des techniciens mis à disposition par la RSA seront à la charge de(s) organisateur(s) si leur présence s'avère nécessaire pendant les coupures de service. (12H à 14H & 18H à 20H)

La Régie des Spectacles mettra à disposition du Théatre Pierre de Roubaix le personnel qui lui sera possible de programmer en fonction de son activité globale.

3 techniciens sont nécessaire au bon fonctionnement du théâtre :

- 1 technicien son

- 1 technicien lumières

- 1 technicien plateau

Le personnel minimum, 1 technicien son et 1 technicien lumières seront toutefois plannifiés et référents techniques pour la manifestation.

Le personnel ne pouvant être mis à disposition par la Régie des Spectacles ne pourra être pris en charge par celle-ci. Il devra toutefois être qualifié, compétent et habilité pour les taches qui lui seront confiées.

Pour toute demande technique et/ou de personnel (Electriciens, sonorisateurs, machinistes) contacter :

M. Franck TRICOCHE    					           	 Mme Christine DUHEM

Régie des Spectacles et Animations                                         Gestion des plannings de la salle

: 0 320 664 808								     : 0 320 664 555

( : 0 320 664 809								     ( : 0 320 664 629

( : ftricoche@ville-roubaix.fr				    ( : cduhem@ville-roubaix.fr

( : Théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard de Belfort 59100 Roubaix

# Text boxes

Théâtre

Pierre de Roubaix

A/ SALLE de SPECTACLES

B/ EQUIPEMENTS TECHNIQUES MIS A DISPOSITION

C/ LOGES

D/ DIVERS

E/ CONTACTS